## Slide 1
BeerBox
УР автомат розлива в ПЭТ бутылки

## Slide 2
BeerBox
WARNING!
This picture is for your internal use only. Do not disclose it to anybody else.

## Slide 3
BeerBox
Параметр | Характеристика
Модель аппарат | ВВ.02.00.00.000
Количество сортов напитка | 4
Максимальная потребляемая мощность от сети напряжением 220В +10%/-15% частотой 501 Гц, Вт, не более | 200
Масса аппарата в снаряженном состоянии кг, не более | 22
1. Аппарат устанавливается на стену или подходящую стойку. На тыльной стороне аппарата предусмотрены специальные крепежные отверстия.
2. Конструкция аппарата позволяет разливать одновременно до 4 сортов пива.
3. Время налива ПЭТ бутылки емкостью 1,5 л – не более 2 минут.
4. Аппарат ведет накопление информации о работе за смену, запись в энергонезависимую память.
Информацию о работе можно просматривать через WEB-интерфейс.
Стоимость 260 000 руб.

## Slide 4
BeerBox
Рисунок 2. Основные узлы аппарата налива.
Аппарат налива включает в себя (см. рисунок 2):
1)Металлический корпус с откидной дверкой;
2)Кнопка со световой индикацией;
3)Узел налива напитка, выполненный в виде устройства крепления и поджима ПЭТ бутылки,
системы каналов и клапанов для подачи в бутылку напитка и СО₂, с платой управления узлом налива;

## Slide 5
BeerBox
ОПЦИЯ
по требованию
Подключи к одному крану две кеги.
Автомат переключится с пустой кеги на полную.

## Slide 6
ПЭТ БУТЫЛКА
PCO 1881, PCO1810, BPF

## Slide 7
ТРЕБОВАНИЯ СИСТЕМЫ
газовый баллон
редуктор: мы рекомендуем 4+1 (4 на 4 разных сорта пива и один настроен на давление в бутылке)
Охладитель, холодильный стол (кегератор), холодильная камера
Заборных головки x 4
Электрическая сеть: 220 V, 50 Hz
Место для чистых бутылок
Промывочный кег на 2-4 фитинга
Химия для промывки
Доступ к сети Интернет:
    Вариант 1. GSM сим-карточка
    Вариант 2: Ethernet кабель
    Вариант 3: wi-fi
BeerBox

## Slide 8
CIP МОЙКА
Мойка на месте. Просто поставь промывочный кег с моющим раствором нажми кнопку Затем с водой и еще раз нажми кнопку.
Промывочный кег не входит в комплект поставки.
BeerBox
Промывочный кег

## Slide 9
BeerBox
ПРИНТЕР ЭТИКЕТКИ
Штрих-код или QR код
Дата розлива
состав
цена
Советы по употреблению
И т.д.

## Slide 10
EXCEL ОТЧЕТ О ПРОДАЖАХ
BeerBox

## Slide 11
BeerBox
НАСТРОЙКИ
Объёмы
Скорость налива
Объём и время мойки
Давление газа при котором УР прекращает работу
Температура пива при которой УР прекращает работу
Безопасность: УР не начнёт розлив, если:
    бутылка повреждена
    бутылка полна пива
    бутылка не вставлена в УР
    УР прекратит мойку, если ёмкость дренажная емкость переполнена.

## Slide 12
BeerBox
ВОЗМОЖНОСТИ УДАЛЕННОЙ ТЕХПОДДЕРЖКИ
Мощные инструменты
Удалённый доступ к УР
Панель приборов:
        Остаток пива в кегах
        Переключение кег
        Давление газа в системе
        Журнал промывки
        Блокировка/Разблокировка

## Slide 13
BeerBox

## Slide 14
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Сидя на расстоянии тысяч киломентров ты можешь заставить УР выполнить любую самую малую операцию из которых складывается работа аппарата.
BeerBox

## Slide 15
www.npm-group.com www.beerinnovations.com
Позднеев Александр Сергеевич
Региональный менеджер
ООО «НПМ»
Офис: +7 383 211-90-49, (доб. 489)
Моб.: +7 913 789 77 55
WhatsApp: +7 913 789 77 55
Россия, Новосибирск
E-mail: alexandr.pozdneev@npmgroup.ru